## Slide 1: Динамическая проверка HDL-описаний на основе исполнимых моделей
Александр Камкин, Михаил Чупилко
kamkin@ispras.ru
Институт системного программирования РАН (ИСП РАН)
http://www.ispras.ru
Семинар «Технологии разработки и анализа программ»
20 декабря 2012, Москва, ВМиК МГУ
RAS
ISP

## Slide 2: Содержание
Цифровая аппаратура
Динамическая проверка поведения
Формализация отношения соответствия
Заключение

## Slide 3: Цифровая аппаратура
Аппаратура проектируется на языках описания аппаратуры (HDL), например, Verilog или VHDL
Результат проектирования – программа, которую можно выполнять в HDL-симуляторе
Основной подход к верификации аппаратуры – тестирование HDL-описания
Для автоматизации тестирования применяются исполнимые модели (C/C++)

## Slide 4: HDL-описание аппаратуры
input S;
output R1, R2;
void design() {
while(true) {
wait(S);
delay(6);
R1 = 1;
delay(1);
R1 = 0;
R2 = 1;
delay(1);
R2 = 0;
}
}
CLK
6 тактов
S
R1
R2
Параллельные присваивания

## Slide 5: Поведение цифровой аппаратуры

## Slide 6: Модели уровня транзакций (TLM)
Разделение блоков обработки и передачи данных
Дискретные сигналы во времени
Data
Data
Соединения/контакты
Package
Data
Data
Каналы/порты
Пакет данных (сообщение)
Инкапсуляция деталей передачи данных

## Slide 7
7
Преобразование интерфейсов
HDL
Входной интерфейс #1
Входной интерфейс #N
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Выходной интерфейс #1
Выходной интерфейс #M
Оракул
Адаптер входного
интерфейса
Адаптер выходного
интерфейса
Эталонная модель
input <int> in;
output<bool> out;
...
assert(i < MAX_SIZE);
fifo[i++] = recv(in);
...
send(out, i == MAX_SIZE);
...

## Slide 8: Содержание
Цифровая аппаратура
Динамическая проверка поведения
Формализация отношения соответствия
Заключение

## Slide 9: Проверка корректности поведения
Множество реакций корректно
Каждая реакция корректна
Порядок реакций корректен
Задержки между реакциями корректны
Временные ограничения
Функциональные свойства

## Slide 10: Потактовая проверка поведения
R1
Реакции HDL-модели
Эталонные реакции
send(R1);
send(R2);
delay(3)
R1
R2

✕
Сравнение
R2

✕
3 такта

## Slide 11: Неоднозначность порядка реакций
S
R2
R1
Выполнение HDL-модели
recv(in_iface, S);
Выполнение эталонной модели
send(out_iface, R1);
send(out_iface, R2);
...
...
Ошибка: R2  R1
Обратный порядок
Очередь реакций
R1
R2
Допустимо: R2  Очередь

## Slide 12: Арбитраж реакций
Арбитр реакций находит эталонную реакцию, соответствующую реакции HDL-модели
Проверка поведения зависит не только от эталонной модели, но и от арбитража реакций
Каждый выходной интерфейс имеет свою очередь реакций и свой арбитр реакций
Арбитры реакций инкапсулируют все детали оракула, связанные с проверкой порядка реакций

## Slide 13: Оракул на основе эталонной модели
HDL
Оракул
Компараторы
реакций
Эталонная
модель
Арбитры
реакций
Адаптеры входных интерфейсов
Адаптеры выходных интерфейсов
Стимулы
Реакции
HDL-модели
Эталонные
реакции
Вердикт

## Slide 14: Типы арбитров реакций
Детерминированный арбитр на основе модели
arbiter: 2Reaction  Reaction  {fail}
Адаптивный арбитр
arbiter: 2Reaction Reaction  Reaction  {fail}
Двухуровневый арбитр
arbiter(reactions)  arbiter2(arbiter1(reactions), reaction)
  Недетерминированный арбитр
  Адаптивный арбитр

## Slide 15: Детерминированный арбитр
R1
Реакции HDL-модели
Эталонные реакции
send(R1);
send(R2);
...
R1
R2
Арбитр
реакций
R1
R2
FIFO

✕
Сравнение
S
R
Известный порядок

## Slide 16: Адаптивный арбитр
R1
Реакции HDL-модели
Эталонные реакции
send(R1);
send(R2);
...
R1
R2
Арбитр
реакций
R1
R2

✕
Get(R1)
Сравнение
S
R
Неизвестный порядок
Подсказка

## Slide 17: Двухуровневый арбитр
R1
Реакции HDL-модели
Эталонные реакции
send(R1);
send(R2);
...
R1
R2
Арбитр
#1
R1
R2

✕
Get(R1)
Сравнение
S
R
Частично известный порядок
Арбитр
#2
Подсказка
Кандидаты

## Slide 18: Содержание
Цифровая аппаратура
Динамическая проверка поведения
Формализация отношения соответствия
Заключение

## Slide 19: Временная последовательность (Timed word – Alur & Dill, 1994)
 – алфавит событий
T – временная область (R≥0 или N)
w = (a0, t0)(a1, t1), …  (  T)(*)
i . ti < ti+1 (ti ≤ ti+1) – монотонность
T i . ti > T – прогресс (если |w| = )

## Slide 20: Трасса Мазуркевича (Trace – Mazurkiewicz, 1977)
 – алфавит событий
I   – отношение независимости
Эквивалент.: u  v  u получается из v путем
перестановки соседних независимых событий
Трасса – класс эквивалентности цепочек событий
по отношению эквивалентности 

## Slide 21: Трасса Мазуркевича (Trace – Mazurkiewicz, 1977) : пример
 = { a,b,c,d }
I = { (a,b), (c,d) + симметрия }
[ab] = { ab, ba }
[bc] = { bc }
[abcd] = { abcd, bacd, abdc, badc }

## Slide 22: Частично упорядоченное мультимножество (Pomset – Pratt, 1982)
 – алфавит событий
Pomset – тройка V, , 
V – множество вершин
  VV – частичный порядок
: V   – функция разметки

## Slide 23: Частично упорядоченное мультимножество (Pomset – Pratt, 1982): примеры

## Slide 24: Временная трасса (Timed trace – Chieu & Hung, 2012)
 – алфавит событий, T – временная область
Временная трасса – V, , ,  [, ]
V – множество вершин
  VV – частичный порядок
: V   – функция разметки
: V  T – время события
: V  T – допустимый интервал

## Slide 25: Временная трасса (Timed trace – Chieu & Hung, 2012): пример
{ abcd, bacd, abdc, badc }
{ abcd, bacd } – временные ограничения

## Slide 26: Поведение реализации и спецификации
Поведение реализации
VI, , I, I
Поведение спецификации
VS, , S, S, S
Допустимый временной интервал
S(x) = [S(x)-t(x), S(x)+t(x)]
Соответствие событий
match(x, y) = (I(y) = S(x)) & (I(y)  S(x))

## Slide 27: Отношение соответствия
I ~ S  t T .
M  { (x, y)pastS(t)  pastI(t) | match(x, y) }
M – взаимно однозначное отношение
xpastS(t-t) ypastI(t) . (x, y)M
ypastI(t-t) xpastS(t) . (x, y)M
(x, y), (x’, y’) M . x  x’  (y)  (y’)

## Slide 28: Отношение соответствия: пример

## Slide 29: Арбитры реакций
Место для формулы.

## Slide 30: Содержание
Цифровая аппаратура
Динамическая проверка поведения
Формализация отношения соответствия
Заключение

## Slide 31: Резюме: сигналы

## Slide 32: Резюме: сообщения

## Slide 33: Резюме: соответствие

## Slide 34: Инструмент C++TESK
Web: http://forge.ispras.ru/projects/cpptesk-toolkit
E-mail: cpptesk-support@ispras.ru

## Slide 35: Спасибо!